Утверждаю:

Главный инженер ОФ «Барзасская»

ООО СП «Барзасское товарищество»

_________________     С.М. Бадера

________  ________________ 2023г.

Техническое задание для приобретения

грохота сортировки готовой продукции перед погрузкой.

| №п/п | Характеристики | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие указания | Грохот будет установлен на существующее место и предназначен для сортировки готовой продукции перед погрузкой. Нагрузка приходится на один грохот. |
| 2 | Основные технические данные и характеристики | 2.1. Угол наклона – 0 град; 2.2. Число ярусов сит – 2 шт; 2.3. Производительность по твердому – 500 т/час; 2.4. Масса колеблющейся части в комплекте – не более 19500 кг; 2.5. Габаритные размеры (Д:Ш:В) – 7520х3730х3320; 2.6. Грохот в двудечном исполнении, размер просеивающей поверхности – 3060х6750 мм; 2.7. Площадь просеивающей поверхности – не менее 20 м2; 2.8. Расстояние между деками – не менее 1200 мм; 2.9. Конструктивное исполнение грохота спроектировать с учетом эффективного просеивания. 2.10. Конструктивное исполнение грохота – опорные конструкции 4-е опоры, 16 амортизаторов. 2.11. Класс защиты электродвигателя – не менее IP65. 2.12. Толщина стенок грохота - не менее 10 мм 2.13. Размер просеивающих панелей - 610х610х30 мм. 2.14. Крепление просеивающих панелей – быстросъемное типа шпон-паз, для обеспечения оперативной замены просеивающих панелей. 2.15. Обеспечить применение износостойких резиновых или полиуретановых покрытий связь-балок и бортов короба грохота в местах возникновения истирающих нагрузок толщиной - не менее 6 мм; |
| 3 | Информация о продукте обогащения | 3.1. Материал – уголь (концентрат, рядовой уголь); 3.2. Зольность – до 23%; 3.3. Класс питания – 0-200 мм; 3.4. Класс готового продукта – 13/50; 13/80; 13/100; 20/50; 20/80; 20/100. 3.5. Эффективность классификации по классу 13/50; 13/80; 13/100; 20/50; 20/80; 20/100 - не менее 90% 3.5. Исходная влажность угля – 18%; 3.6. Удельный вес поступающего материала – 1,3 т/м3. |
| 4 | Условия эксплуатации | Эксплуатация оборудования ведется на открытом воздухе при температуре -45 до +45°С. |
| 5 | Комплектность поставки | 5.1. Документация должна включать: -техническое и технологическое описание работы оборудования, -техническую документацию на русском языке, -присоединительные (установочные) и габаритные размеры, нагрузки статические и динамические, -руководство по монтажу и эксплуатации, паспорт (формуляр) со сроком службы, -схемы технологических потоков и КИПиА, -перечень оборудования и запчастей, -декларацию таможенного союза по схеме 5Д с указанием применения на ОПО, -спецификацию на оборудование и арматуру. 5.2. Поставка должна включать в себя комплект ЗИП (комплект запасных быстро изнашиваемых и расходных материалов). 5.3. Комплект КИПиА, обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования и контроль аварийных параметров. 5.4. В комплект должно входить: электродвигатель с датчиком температуры подшипникового узла IP66, ЩИТ управления IP54. 5.4.1. Схема управления должна включать местный и дистанционный режимы на базе имеющегося ПЛК с передачей сигналов контроля и управления напряжением 24 В постоянного тока. |
| 4. Особые требования |
| Доставка до DDP, склад покупателя |  |
| ШМР/ПНР и обучение персонала |  |
| Наличия референса в угольной промышленности на территории РФ |
| Наличие выездного сервиса в регионе |
| Оборудование должно быть новым и ранее не эксплуатированным |
| В объем поставки необходимо включить ЗИП: комплекты просеивающих панелей с ячейками – 20*20 – 2 комп., 13*13 – 1 комп., 50*50 – 2 комп., 80*80 – 1 комп.; 100*100 – 1 комп.; комплект креплений сит грохота – 1 шт.; комплект опорных пружин грохота – 2 шт.; вибромеханизм – 1 шт.; комплект карданных валов – 1 шт. |

Гл. механик ОФ «Барзасская»                                                                Р.Ю. Подтележников

РМЦ ОФ

Инженер-конструктор

Шевцов А.А.

тел. 8272