Утверждаю:

Главный инженер ОФ «Барзасская»

ООО СП «Барзасское товарищество»

_________________     С.М. Бадера

________  ________________ 2024г.

Техническое задание на подбор аналога  насоса GRUNDFOS DDI 222

В связи с необходимостью замены насоса подачи флокулянтов GRUNDFOS DDI 222  Просшу Вас направить в наш адрес коммерческое предложение на поставку данного насоса (или его аналога со схожими техническими характеристиками) с указанием стоимости и сроков поставки.

Характеристики:

1. Модель:   GRUNDFOS DDI 60-10 AF-PVC/T/C-S-31C5C5C5B 91836593 Type: DDI 222,

2.Габаритные размеры:

- Номинальная длина:   306 мм,

- Номинальный ширина:   137 мм,

- Номинальная высота: 252 мм,

3. Производительность:   60 л/ч,

4. Электропитание: 220 В, 50 Гц,

5. Максимальное давление 10 Бар,

6. Исполнение дозирующей головки: Поливинилхлорид (или другие),

7. Материал уплотнения: PTFE,

8. Материал шарового клапана: Керамика,

9. Тип клапана: стандартный

10. Соединение всасывающей линии: Резьбовое ¾ с внутренней резьбой,

11. Соединение нагнетающей линии: Резьбовое ¾ с внутренней резьбой,

12. Масса: 5 кг.

13. Исполнение системы управления: С монитором расхода,

14.Перекачиваемый продукт: Реагент вспениватель собиратель РНХ 3011, 3020 Флотек Х8

Гл. механик ОФ «Барзасская»                                                                Р.Ю. Подтележников