|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Беловопромжелдортранс» _________________В.А. Гладков «___» __________202__г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на систему видеонаблюдения на локомотивах

Наименование

Система видеонаблюдения на локомотивах

Цель

Повысить уровень наблюдаемости за деятельностью сотрудников, эксплуатирующих локомотивы, снизить вероятность несчастных случаев во время движения и производства работ на локомотивах.

Требования к системе видеорегистрации на локомотивах:

-Система видеорегистрации должна быть адаптирована для установки на железнодорожный транспорт различного назначения.

-Должна быть обеспечена возможностью видеокамер работать в различных температурных условиях от -40С° до +60С°.

-Питание необходимого оборудования для видеонаблюдения, такого как камеры, микрофоны должно выполняться от самого видеорегистратора.

-Видеорегистраторы должны поддерживать подключение до восьми камер и микрофонов, позволять выводить все подключаемые камеры на монитор в реальном времени, и выполнять запись на SSD, с разрешением до 1920×1080 на каждый канал.

- Монитор предусмотреть не менее 15”

- Предусмотреть возможность переключения камер по ходу движения (вперёд – на монитор выводится камера спереди, назад – сзади, стоянка – 4)

-Количество камер для видеофиксации должно быть не менее 5, одна из которых должна иметь возможность записи звука

-Перенос данных с системы видеорегистрации на сервер должен осуществляется с помощью сменных кейсов, входящих в состав оборудования (дополнительный SSD + салазки).

-Для обеспечения бесперебойной работы подключение электропитания должно осуществляться от штатных аккумуляторов локомотива. Предусмотреть отдельный преобразователь питания на монитор и на видеорегистратор.

-Видеорегистраторы должны устанавливаться в вандало-защищенном корпусе, также должно быть предусмотрено опломбирование от несанкционированного доступа. Время записи до 3 недель.

Оборудование, входящее в состав системы видеонаблюдения, должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 1 года.

Примечание: Оборудование, входящее в состав системы видеонаблюдения должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», не вызывать помех в работе радиостанций, другого оборудования установленного на локомотивах, иметь положительное заключение о его применении на данных локомотивах

Начальник отдела ИТ и Т					                       Екимов Д.А.