УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО разрез «Шестаки»

______________А. В. Кацубин

«___»________________2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство антенно-мачтового сооружения на участке открытых горных работ «Убинский» АО разреза «Шестаки»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Общие сведения |
| 1.1 Заказчик оборудования | АО «разрез «Шестаки» |
| 1.2 Руководитель | Генеральный директор - Кацубин Александр Викторович |
| 1.3 Местоположение | Кемеровская область – Кузбасс, Гурьевский р-н (ш 54.425108 д.86.158003) |
| 1.4 Наименование объекта | антенно-мачтового сооружение Н=50м (АМС) |
| 1.5 Область применения/назначение | Обеспечение уверенной зоны покрытия радиосвязи, сотовой связи и систем навигации автомобилей и горной техники на УОГР «Убинский» АО разрез «Шестаки» |
| 2 Технические требования | Настоящее Техническое задание определяет технические и организационные требования к Подрядчику на строительство АМС в соответствии с техническими требованиями. Подрядчику - обеспечить поставку товара надлежащего ассортимента и качества, и осуществить монтаж в оговоренные в техническом задании сроки. Изменения и дополнения к настоящему Техническому заданию оформляются в установленном порядке и являются неотъемлемыми приложениями к нему. |
| 3 Требования к АМС | Высота АМС – 50 м. АМС должно быть укреплено металлическими тросами-оттяжками |  |
| 4 Требования к комплектности | АМС Н=50м. -1шт Блок-контейнер связи 1шт. |  |
| 4 Этапы реализации проекта | В процессе реализации проекта Подрядчиком АМС должны быть выполнены: Поставка конструктивов АМС, блок-контейнера; Сборка АМС; Установка стальных канатов-оттяжек; Установка блок-контейнера под смонтированным АМС; Сдача в эксплуатацию. |  |
| 5 Требования по надежности и гарантийные обязательства | АМС должно быть укреплено металлическими тросами-оттяжками. Гарантийные обязательства должны составлять не менее 1 год. |  |
| 6 Срок предоставления заявки | 25 июля 2022 года |  |
| 7 Предполагаемая дата проведения тендера | 14 августа 2022 года |  |
| 8 Контактное лицо от Заказчика | Начальник отдела телекоммуникаций: Барабаш Михаил Васильевич тел. +7 (384 52) 95240 доб. 4222 сот. +7 (905) 909-94-44 электронный адрес – m.barabash@shestaki.stroyservis.com |  |

Начальник отдела телекоммуникаций                                                          М. В. Барабаш

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер                                                                                               К. А. Доценко

Начальник управления

по информационным технологиям

и телекоммуникациям                                                                     	              К. Е. Чигренёв