|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Главный инженер ООО «Шахта №12» |
|  | _________________ Н.Н. Журбенко м. п. |
|  | « ____» ________________2022 г. |

Техническое задание

На обустройство ж.д. переезда на объекте: «Пути необщего пользования участка Южный Маганак»

| Перечень данных и требований к объекту капитального строительства | Законодательное, нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общие данные |
| Наименование объектов капитального строительства | «Пути необщего пользования участка Южный Маганак» |
| Район строительства | Россия, Кемеровская область, г. Прокопьевск |
| Заказчик | ООО «Шахта №12» |
| Основание для выполнения работ | Настоящее техническое задание Проектная документация 2111-ТКР, 2111-ППО |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Сведения о строительно-монтажных работах и требования при выполнении работ | Монтаж Шкафа релейного унифицированного типа ШУ8 157.808-00-00-08 на стойку для шкафов 57.310-00-00 – 1 шт Монтаж Шкафа батарейного типа ШМБ 57.135-00-00 на стойку для шкафов 57.310-00-00 – 1 шт Монтаж Светофора двузначного типа ЛЦ-24, на железобетонной мачте МСЦ-8, с муфтой типа МГУ-14-I 17163-00-00 – 2 шт Монтаж Светофора двузначного типа ЛЦЯ-24, на железобетонной мачте МСЦ-8, с одним трансформаторным ящиком, с муфтой типа МГУ-14-I – 1 шт Монтаж Комплекта переездного оборудования: шлагбаум ПАШ1-6, светофор переездной СП2-1 с ГССК на Фундаменте типа I для светофоров со складной лестницей, сигнал звуковой 12В – 2 компл. Монтаж Щитка переездной сигнализации ЩПС-92 – 1 шт Монтаж Ящика кабельного модернизированного полимерного КЯ-10МП-I Монтаж Трансформатора ОСВМ-2,5/0,7-ОМ5-220/220 IP55 однофазный, сухой, влагозащищенный, многоцелевой, 2,5 кВА, 220В/220В Заземление Ящика кабельного КЯ-10МП-I согласно ПУЭ п.1.7.76 – 1 шт Заземление переездного оборудования – 2 шт, светофоров – 3 шт согласно ПУЭ п.1.7.76 Установка сигнальных столбиков из полимерных материалов тип С2 – 40 шт Кабельная сеть переезда ПК0+30 1. Устройство траншей механизированным способом - 175 м 2. Устройство траншей ручным способом – 75 м 3. Устройство постели для кабеля из песка или земли – 250 м (0,03 м3/м.пог.) 4. Укладка ленты сигнальной предупредительной – 260 м 5. Переход, выполняемый открытым способом под действующей автодорогой – 14 м 6. Рытье переходов под действующими ж/д путями вручную – 6,5 м 7. Выемка котлована, основание под релейные шкафы – 2 шт (3,66 м3) 8. Выемка котлована, под фундаменты для автошлагбаумов – 2 шт (3,02 м3) 9. Выемка котлована, для мачт светофорных длиной 8 м – 3 шт (3,33 м3) Спецификация применяемого кабеля: 1. Провод ПуГВ 1х1,5 мм² - 300 м 2. Провод ПуГВ 1х10 мм² - 5 м 3.Кабель сигнально-блокировочный СБзПУ 30х0,9 - 50 м 4. Кабель сигнально-блокировочный СБзПУ 4х2х0,9 - 495 м 5. Кабель сигнально-блокировочный СБзПУ 7х2х0,9 - 100 м 6. Кабель силовой бронированный ВБШв 2х10 - 6 м 7. Кабель сигнально-блокировочный СБзПУ 3х2х0,9 - 25 м 8. Кабель сигнально-блокировочный СБзПУ 12х2х0,9 - 40 м |
| Сроки выполнения работ | 1. Начало проведения строительно-монтажных работ в течение 5 дней с момента подписания договора. 2. Срок выполнения работ: 21 календарных дней |
| Требования к материалам, оборудованию применяемым для выполнения работ | 1. Обеспечение материалами осуществляется Заказчиком или поставкой Подрядчика по согласованным счетам с ОМТС АО «Стройсервис». Согласно разделительной ведомости 2. Разгрузку и охрану материалов необходимых для производства работ, а также техники осуществляет подрядчик. 3. Вспомогательные материалы поставляются силами Подрядчика. 4. Используемые материалы должны соответствовать действующим стандартам, предъявляемым к качеству соответствующих материальных ресурсов. |
| Требования и условия к соблюдению природоохранных мероприятий и ПБ | 1. Работы должны выполняться с соблюдением действующих норм в сфере Промышленной безопасности и Охраны труда. 2. До начала работ сторонами подписывается Приказ о совместной работе. |
| Требования к качеству выполняемых работ | Подрядчик осуществляет работы в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ и техническими регламентами, результат работы не должен наносить вреда имуществу Заказчика и третьих лиц. |
| Особые условия | 1.Договор заключается в редакции ГПСС 2.Предлагаемые основные параметры договорной цены при заключении договора: ФОТ-45000,0 руб. Накладные расходы- ФОТ * 65% Сметная прибыль- ФОТ *40% Транспортные расходы- определяются по сб. ТССЦпг, не более К- 7,425 Перевозка рабочих по фактическому расчету, но не более 2,5 % от СМР минус материалы. Механизмы-6,93 Вспомогательные материалы-5,5 Временные здания и сооружения на основании ГСН 81-05-2001. Сметная документация должна быть составлена на основе ТЕР по Кемеровской области в редакции 2014г Изм 1-3. Выходные формы сметной документации выполнить в соответствии с МДС 81-35.2004. 3. Расчет за выполненные работы - в течении 60 календарных дней 80% после подписания КС-2, КС 3, остаточный платеж 20% в течении 30 календарных дней с момента выполнения всех работ. |
| Требования к порядку приемки выполненных работ | 1.Согласно РД11-02-2006, РД11-05-2007, СП48.13330.2011 «Организация строительства». 2. Приемка выполненных работ осуществляется согласно РД «Исполнительная документация в строительстве-2006 г.» 3. В ходе проведения СМР ведется журнал формы КС-6, КС-6а. |
| Требование к Подрядчику о предоставлении в адрес Заказчика следующий перечень документации: | 1. Представить в адрес Заказчика следующий перечень документации: 1.1. Наличие свидетельства СРО 1.2. Коммерческое предложение с локальными сметными расчетами по форме Приложение №1 1.3. Календарный план выполнения работ; 2.Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения полного комплекса работ с предоставлением квалификационных удостоверений по основным специальностям. Персонал должен быть аттестован по следующим направлениям: 2.1. Работа с грузоподъемными механизмами 2.2. Охрана труда и техника безопасности; 2.3. Пожарная безопасность; 2.4. Электробезопасность; 3. Для исключения неучтенных работ Подрядчик должен до момента тендерных торгов и формирования коммерческого предложения на выполнение полного комплекса работ осуществить анализ полноты представленной тендерной документации с натурным обследованием объекта. 4. Стоимость коммерческого предложения должна учитывать достижение объекта проектных эксплуатационных параметров. Коммерческое предложение представить с приложением сметы. Работы, неучтенные коммерческим предложением дополнительно к оплате не предъявляются. |

Приложение:

1) Приложение №1 Форма коммерческого предложения

2) Проектная документация 2111-ТКР, 2111-ППО

3) Согласие участников тендера

Заместитель ГД по КС                                                                                       Радченко Д.А.

Зам. Гл. инженера по строительному комплексу                                         Романов А.Ю.