ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации

«Технический проект разработки запасов участок «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2». Дополнение №3»

«Технический проект разработки запасов участок «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2». Дополнение №3». Техническое перевооружение»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование и местоположение проектируемого объекта | Участок «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2» АО разрез «Шестаки» |
| 2 | Местоположение объекта строительства | Гурьевский район |
| 3 | Заказчик: | АО разрез «Шестаки», 652780, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Гурьевск ОГРН 1024200661352 ИНН 4232000174 |
| 4 | Основание для проектирования | Корректировка календарного плана вскрышных и добычных работ |
| 5 | Стадийность проектирования | Стадия П |
| 6 | Режим работы предприятия | Для открытых горных работ: 365 рабочих дней в году, 2 смены в сутки продолжительностью по 12 часов |
| 7 | Источник финансирования: | За счет собственных средств АО разрез «Шестаки» |
| 8 | Состав работ: | 1. «Технический проект разработки запасов участок «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2». Дополнение №3». 2. «Технический проект разработки запасов участок «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2». Дополнение №3». Техническое перевооружение» |
| 9 | Срок проектирования объекта с учетом прохождения экспертиз и согласований: | 3 месяца с учетом прохождения согласования ЦКР-ТПИ Роснедр, экспертиза ПБ, согласование в Ростехнадзоре. |
| 10 | Требования к технологическим решениям: | Производственная мощность предприятия АО разрез «Шестаки» участок недр «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2» в 2024 году составит 170 тыс. т. В 2025 - 2027 году производственная мощность составит 170 тыс.т. В 2028 - 66 тыс.т. Обосновать возможность отклонения значений производственной мощности от основных показателей. Максимальное значение обосновать горно-геологическими факторами и производительностью оборудования. Минимальное значение обосновать экономическими расчетами и точкой безубыточности. Рассмотреть, рассчитать и показать 3 варианта технологии отработки угольных пластов, показать в проектной документации какие будут потери, засорение и календарные планы отработки. Предусмотреть применение селективной выемки полезного ископаемого и согласование ее с комиссией ЦКР-ТПИ Роснедра. Систему разработки принять с учетом фактического положения вскрышных и добычных работ и прирезкой запасов в лицензионных границах участка. Отвалообразование предусмотреть в соответствии с действующими проектными решениями. Горнотранспортное оборудование предусмотреть существующее. Строительство новых объектов не предусматривать. Для эксплуатации карьерной выемки использовать существующую инфраструктуру. |
| 11 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | Выполнить раздел в соответствии с Приказом Минприроды России N 247, Роснедр N 04 от 25.04.2023 "Об утверждении Порядка использования отходов недропользования, в том числе вскрышных и вмещающих горных пород, пользователями недр" - предусмотреть в техническом проекте отходы недропользования V класса опасности, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами на предоставленном в пользование участке недр, могут быть использованы пользователем недр, осуществляющим разведку и добычу полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд. |
| 12 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | Проектную документацию выполнить в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2127 «О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых…»; - ФЗ 116 РФ от 20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| 13 | Указания по согласованию проектной документации и проведения ее экспертизы | Исполнитель готовит материалы для заседания ЦКР-ТПИ Роснедра с целью получения согласования проекта. Исполнитель готовит материалы для прохождения и получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности с внесением заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр. Проведение экспертизы промышленной безопасности проводится за счет заказчика. Все повторные согласование и экспертизы проводятся за счет Исполнителя. |
| 14 | К заданию на проектирование прилагаются: | Полный перечень исходных данных запрашивается Исполнителем после заключения договора по согласованию с Заказчиком. |
| 15 | Требования по передаче проектной документации Заказчику | Исполнитель комплектует документацию с учетом внесенных изменений (по замечаниям экспертизы и ЦКР-ТПИ Роснедра) и передает Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в форматах *.pdf, *.doc, *.dwg. |

Зам ГИ по перспективному развитию																                             К. Н. Воропаев